## Slide 1
zavrtnjevi
Oznaka
Mdxl...k.č
M20x100....5.6
Oblik i delovi
navrtka
glava
podložna pločica
(podloška)
telo
M-metrični navoj
d=20-prečnik
zavrtnja
l=100 mm-dužina
tela zavrtnja
5.6-klasa čvrstoće
zavrtnja
Dva broja odvojena tačkom
Prvi broj je fu/100
fu-čvrstoća na zatezanje
Drugi broj je
10fy/fu
fy-granica razvlačenja

## Slide 2
Nosivost zavrtnjeva
Nosivost zavrtnjeva
na smicanje
Nosivost zavrtnjeva
na pritisak po omotaču rupe
Nosivost zavrtnjeva
na zatezanje
Smičući spojevi
m - sečnost
AV,1 – smičuća površina
dop – dopušteni napon
smicanja
b,dop
minAb=mintd0
mint – minimalna
debljina limova
b,dop – dopušteni napon
za pritisak po omotaču
rupe
dop
As=površina
ispitnog preseka
dop – dopušteni napon
na zatezanje